## Slide 1: Тема: Действие электрического тока на организм человека.
Разработал: преподаватель
Косенко А.А.
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края «Белореченский индустриально – технологический техникум»

## Slide 2: Факторы, влияющие на исход поражения электрическим током.
Индивидуальные свойства человека.
-состояние здоровья;
-психическое состояние;
-фактор внимания;
-квалификация.
Параметры электрической цепи.
-величина напряжения;
-род и частота тока.
Условия окружающей среды.
-атмосферные условия;
-концентрация в воздухе различных веществ

## Slide 3: Большое значение в исходе поражения имеет путь тока.
Поражение будет более тяжелым, если на пути тока оказывается сердце, грудная клетка, головной и спинной мозг.
Менее опасным считается путь тока «нога — нога».
«рука — рука»
«рука — ноги»
«рука — рука»
«рука — ноги»

## Slide 4: Поражение электрическим током подразделяют на две группы:
Электрический удар
Электрические травмы.
Электрический удар связывают с поражением внутренних органов.
Электрические травмы - с поражением внешних органов.

## Slide 5
Сила тока | Действие
0.6 -1.5 мА | легкое дрожание рук
5 -7 мА | судороги в руках
8 - 10 мА | судороги и сильные боли в пальцах и кистях рук
20 - 25 мА | паралич рук, затруднение дыхания
50 - 80 мА 3000 мА и при длительности более 0.1 с | паралич дыхания, при длительности более 3 с – паралич сердца паралич дыхания и сердца, разрушение тканей тела
Следовательно, смертельной следует считать величину тока 0.1 А. С повышением частоты электрического тока более 500 Гц действие его ослабевает.
Действие по силе тока на организм

## Slide 6
 | Величина тока | Действие тока
Переменный ток постоянного тока | 1—1,5 мА 5—7 мА | раздражающее действие
Переменный ток постоянного тока | 5—10 мА 10—15 мА | появляется боль в мышцах, сопровождаемая судорожным их сокращением.
Переменный ток постоянного тока | 10—15 мА и выше 50—80 мА | «Неотпускающие токи»
Переменный ток | 25 мА и выше | воздействует не только на мышцы рук и ног, но также и на мышцы грудной клетки, что может привести к параличу дыхания и вызвать смерть
 | 50 мА | вызывает быстрое нарушение работы органов дыхания
 | около 100 мА и более | за короткое время (1—2 с) поражает мышцу сердца и вызывает его фибрилляцию
 | более 5 А | вызывают паралич сердца и дыхания, минуя стадию фибрилляции сердца
Действие по силе тока на организм

## Slide 7: Безопасным считается напряжение 12 В, а при работе в сухих, отапливаемых и вентилируемых помещениях - 36 В.

## Slide 8: Для защиты от поражения током
Голые провода, шины и другие токоведущие части либо располагают в недоступных местах, либо защищают ограждениями. В некоторых случаях для защиты от прикосновения применяют крышки, короба и т. п.

## Slide 9: Правила техники безопасности
При отключении приборов от сети необходимо держаться за штепсельную вилку, придерживая корпус розетки.
Не допускается применение самодельных эл. нагревательных приборов, эл. приборов с открытой спиралью и не зануленных и не заземленных.
Не допускается наступать на оборванные, свешивающиеся или лежащие на земле или полу провода, кабели, тросы, соприкасающиеся с этими проводами или прикасаться к ним.

## Slide 10
Не допускается эксплуатация неисправного эл. оборудования, а также эл. оборудования с неисправными или отключенными устройствами аварийного отключения, блокировок защит и сигнализации.
Не оставлять без присмотра включенные в сеть эл. приборы, а также пользоваться ими при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:
повреждение штепсельного соединения изоляции кабеля ;
нечеткая работа выключателя;
появление дыма и запаха характерного для горячей изоляции;
поломка или появление трещин в корпусе прибора.
При работе с электроинструментом, ручными электрическими
машинами и ручными светильниками необходимо выполнять меры безопасности, изложенные в«Инструкции по охране труда при работе с электроинструментом».
Правила техники безопасности

## Slide 11: Освобождение от действия электрического тока.

## Slide 12: Статистика поражений электрическим током
30 % смертельных случаев - контакт с оборванным или провисшим проводом воздушных линий.
Не подходите ближе 8 метров к проводу, сообщайте о находке в структуру МЧС по телефону 01(112)

## Slide 13: Правила безопасности при грозе на местности
Во время грозы необходимо покинуть опасные места: вершины, открытые равнины, берега водоёмов.
Под одиноко стоящим деревом ни в коем случае нельзя прятаться. Потому ,что именно в это дерево, скорее всего, и ударит молния.
Помните, что во время грозы опасно пользоваться сотовым телефонам.
Сотовый телефон во время дождя заземлен через влажное тело человека, которое на мокрой земле становиться проводником электрического тока.

## Slide 14
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание